ООО «НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР

ИНЖЕНЕРНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ»

394016 г. Воронеж; ул. 45 Стрелковой Дивизии, 263, тел./факс 8(4732) 53-85-82,

р/с 40702810213000025411 Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ г. Воронеж

к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САРЫЕВСКОЕ (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

ВЯЗНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

Положение о территориальном планировании

ПЗ-1

2011 год

Состав проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том I | Положение о территориальном планировании (пояснительная записка) | ПЗ-1 |
|  | Графические материалы: |
|  | Генеральный план (проектный чертеж) территории населенных пунктов муниципального образования Сарыевское сельское поселение, М 1:5000 |
|  | Генеральный план (проектный чертеж) территории д. Шустово, д. Охлопково, д. Осинки, д. Юрышки, М 1:5000 | ГП-1 |
|  | Генеральный план (проектный чертеж) территории д. Озерки, д. Селянкино, п. ст. Сарыево, М 1:5000 | ГП-2 |
|  | Генеральный план (проектный чертеж) территории с. Сарыево, д. Лепешкино, д. Высоково, д. Симонцево, д. Мокрово, М 1:5000 | ГП-3 |
|  | Генеральный план (проектный чертеж) территории муниципального образования Сарыевское сельское поселение, М 1:10000 |
|  | Фрагмент № 1, М 1:10000 | ГП-4 |
|  | Фрагмент № 2, М 1:10000 | ГП-5 |
|  | Фрагмент № 3, М 1:10000 | ГП-6 |
|  | Фрагмент № 4, М 1:10000 | ГП-7 |
|  | Фрагмент № 5, М 1:10000 | ГП-8 |
|  | Фрагмент № 6, М 1:10000 | ГП-9 |
|  | Фрагмент № 7, М 1:10000 | ГП-10 |
| Том II | Обоснование проекта генерального плана (пояснительная записка) | ПЗ-2 |
|  | Графические материалы: |
|  | Анализ современного состояния территории населенных пунктов муниципального образования Сарыевское сельское поселение, М 1:5000 |
|  | Анализ современного состояния территории д. Шустово, д. Охлопково, д. Осинки, д. Юрышки М 1:5000 | ГП-11 |
|  | Анализ современного состояния территории д. Озерки, д. Селянкино, п. ст. Сарыево, М 1:5000 | ГП-12 |
|  | Анализ современного состояния территории с. Сарыево, д. Лепешкино, д. Высоково, д. Симонцево, д. Мокрово, М 1:5000 | ГП-13 |
|  | Анализ современного состояния территории муниципального образования Сарыевское сельское поселение, М 1:10000 |
|  | Фрагмент № 1, М 1:10000 | ГП-14 |
|  | Фрагмент № 2, М 1:10000 | ГП-15 |
|  | Фрагмент № 3, М 1:10000 | ГП-16 |
|  | Фрагмент № 4, М 1:10000 | ГП-17 |
|  | Фрагмент № 5, М 1:10000 | ГП-18 |
|  | Фрагмент № 6, М 1:10000 | ГП-19 |
|  | Фрагмент № 7, М 1:10000 | ГП-20 |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспортных коммуникациях, М 1:10000 |
|  | Фрагмент № 1, М 1:10000 | ГП-21 |
|  | Фрагмент № 2, М 1:10000 | ГП-22 |
|  | Фрагмент № 3, М 1:10000 | ГП-23 |
|  | Фрагмент № 4, М 1:10000 | ГП-24 |
|  | Фрагмент № 5, М 1:10000 | ГП-25 |
|  | Фрагмент № 6, М 1:10000 | ГП-26 |
|  | Генеральный план (проектный чертеж) территории муниципального образования Сарыевское сельское поселение, М 1:25000 | ГП-27 |

Проект разработан творческим коллективом в составе:

| Директор ООО «НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ» | Попов П.И. |
| --- | --- |
| Архитектор проекта | Винниченко Н.А. |
| Архитектор, главный специалист | Мосолова Н.Л. |
| Главный инженер проекта | Федоров А.Б. |
| Архитектор, ведущий специалист | Лошкарева И.Н. |
| Экономист по планированию | Шалкина Е.А. |
| Инженер-эколог | Багдасаров И.В. |

Содержание Тома I:

1. Цели и задачи территориального планирования	7

1.1. Общие положения	7

1.2. Цели и задачи территориального планирования Сарыевского  сельского поселения	8

1.3. Интересы Российской Федерации, Владимирской области, Вязниковского муниципального района при осуществлении территориального планирования муниципального образования Сарыевское сельское поселение	11

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на последовательность их выполнения	13

2.1. Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства Сарыевского  сельского поселения	14

2.2. Мероприятия по развитию планировочной организации и совершенствованию функционального зонирования территории поселения и населенных пунктов	15

2.3. Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения методами территориального планирования и размещение на территории поселения объектов капитального строительства	17

2.3.1. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной  инфраструктуры сельского поселения	17

2.3.2. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	20

2.3.3. Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры	26

2.3.4. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами массового отдыха жителей, благоустройство и озеленение	28

2.3.5. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения	29

2.3.6.  Предложения по обеспечению территории сельского  поселения объектами специального назначения	30

2.3.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	31

2.3.8. Мероприятия по охране окружающей среды	34

3. Заключение	36

4. Основные технико-экономические показатели	37

# 1. Цели и задачи территориального планирования

## 1.1. Общие положения

Территориальное планирование Сарыевского сельского поселения Вязниковского муниципального района осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана поселения и внесения в него изменений.

Генеральный план Сарыевского сельского поселения Вязниковского муниципального района выполнен на основании  Муниципального контракта № 197 от 24.08.2011 г.

Генеральный план Сарыевского сельского поселения разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом о регулировании градостроительной деятельности на территории  Владимирской области от 13.07. 2004г. №65-ОЗ (в ред. от 09. 07.2010 г. №58-ОЗ), Законом об общих принципах организации местного самоуправления в РФ от 06.10. 2003г. №131-ФЗ.

Генеральный план Сарыевского сельского поселения Вязниковского муниципального района реализуется в границах, предусмотренных Законом Владимирской области от 16.05.2005 г. №62-ОЗ (в ред. от 10.08.2009 г. №111-ОЗ) «О переименовании муниципального образования округ Вязники в муниципальное образование Вязниковский район, наделении его и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ».

Генеральный план Сарыевского сельского поселения – основной документ территориального планирования муниципального образования, нацеленный на выявление конкретных условий и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности, на определение назначения территорий поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,  обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Владимирской области и Вязниковского муниципального района.

Основной целью Генерального плана Сарыевского сельского поселения является разработка комплекса мероприятий для сбалансированного развития сельского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Устойчивое развитие территории сельского поселения – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения района градостроительными средствами

Генеральный план Сарыевского сельского поселения содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карты территориального планирования Сарыевского сельского поселения.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на последовательность их выполнения.

Карты территориального планирования сельского поселения включают в себя:

- Карту современного использования территории Сарыевского сельского поселения;

- Карты современного использования территорий населенных пунктов;

- Карту генерального плана Сарыевского сельского поселения;

- Карты генеральных планов населенных пунктов;

- Карту территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации мероприятий территориального планирования сельского поселения, следует руководствоваться материалами по обоснованию проекта Генерального плана, подготовленных в текстовой форме и графической форме, которые включают:

- Анализ состояния территории Сарыевского сельского поселения, проблемы и направление ее комплексного развития;

- Обоснование предложений и перечень мероприятий по территориальному планированию.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и воздействия их последствий отражены в составе специального раздела “Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

Генеральный план разработан на следующие периоды реализации:

- исходный год – 2011 г.

- расчётный срок, на который рассчитаны все планируемые мероприятия (2025-2030 г.);

- первая очередь, на которую планируются первоочередные мероприятия (2015 г.).

Генеральный план Сарыевского сельского поселения является основанием для разработки и принятия адресных программ капитальных вложений.

## 1.2. Цели и задачи территориального планирования Сарыевского  сельского поселения

Территориальное планирование Сарыевского сельского поселения осуществляется в соответствии с целями развития сельского поселения, установленными в документах планирования социально-экономического развития поселения, а также с учетом факторов расположения и конкурентных преимуществ данной территории, а именно:

- наличие на территории поселения автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального  значения,

- наличие железной дороги

- отсутствие вредных и экологически неблагоприятных предприятий;

- благоприятное состояние окружающей среды, природно-климатических и ландшафтных условий, представляющих основу формирования среды для жизни человека;

- уже созданный экономический и социальный потенциал;

- привлекательность территории для инвестирования и развития жилищного (в том числе сезонного типа) и социально-бытового строительства

Генеральный план является стратегическим градостроительным документом, определяющим территориальное развитие Сарыевского сельского поселения.

Генеральный план определяет основные направления реализации государственной и региональной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий сельского поселения.

Главная экономическая идея Генерального плана – расширение территорий активной хозяйственной деятельности и формирование новых точек роста поселения, главным образом, за счет развития секторов АПК, развития обрабатывающих производств, а также реализации такого направления развития территории как туристско-рекреационный комплекс.

Главная градостроительная идея Генерального плана – улучшение градостроительной ситуации, оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, а также территорий сельскохозяйственного назначения и рекреационных зон, улучшение экологической ситуации и совершенствование природно-экологического каркаса территории

Общей целью проекта Генерального плана является разработка комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства, на улучшение качества жизни населения и экономики поселения, а также формирование поселения как интегрированного в российскую экономику многофункционального образования.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий сельского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития поселения;

- повышения качества среды;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Задачи территориального планирования Сарыевского сельского поселения

- Создание условий для устойчивого развития территории поселения, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и природного наследия;

- Создание градостроительных предпосылок для эффективного использования производственных, природных, в т.ч. земельных ресурсов

- Определение назначения территорий сельского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- Определение конкурентоспособного потенциала поселения за счёт наращивания сравнительных преимуществ в различных областях хозяйственной деятельности

- Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления Сарыевского сельского поселения;

- Определение новых источников экономического роста поселения в промышленном производстве и сельском хозяйстве

- Реализация программ социально-экономического развития Владимирской области, муниципального района и сельского поселения;

- Создание условий для реализации интересов Российской Федерации и Владимирской области с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории Сарыевского сельского поселения;

- Создание градостроительных предпосылок для снижения объемов маятниковой трудовой миграции населения поселения, а также для снижения миграции сельского населения в городские населенные пункты;

- Стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли и отдыха;

- Обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- Обеспечение реализации мероприятий по развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- Обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры;

- Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории поселения.

Цели, задачи и мероприятия территориального планирования Генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Владимирской области и Вязниковского района, областных и районных целевых программ, инвестиционных проектов и ведомственных целевых программ.

Генеральный план сельского поселения увязывает запланированные государственные, региональные и муниципальные капитальные инвестиции. Он включает определение конкретных объектов, строительство которых в долгосрочном периоде необходимо для государственных и муниципальных нужд, связанных с осуществлением органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в соответствующих сферах управления, в целях взаимно согласованного решения задач социально-экономического развития, определенных в долгосрочных отраслевых, региональных и муниципальных стратегиях развития.

Показатели развития муниципального образования, заложенные в проекте, являются  результатом исследований и обобщением прогнозов, предложений и намерений органов государственной власти Владимирской области, различных структурных подразделений администрации  района, иных организаций.

При подготовке проекта Генерального плана приняты во внимание материалы Схемы территориального планирования Владимирской области (ЦНИИП градостроительства РААСН, Москва, 2009), «Стратегия социально-экономического развития области до 2027г.», «Среднесрочный стратегический план развития Владимирской области на 2009-2012 годы», ряд Программ, реализуемых на территории области и Вязниковского района, а именно:

- «Социальное развитие села на период 2009-2012 годов»

- «Об основных направлениях развития сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области на 2006 - 2015 гг.»

- «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2010 - 2012 годы»

- «Модернизация здравоохранения Владимирской области на 2011 - 2012 годы»

- «Создание системы кадастра недвижимости во Владимирской области (2009 - 2011 годы)»

- «Жилище» в 2011- 2015

- «Охрана водных объектов Владимирской области от загрязнения сточными водами

- в 2011-2013 годах»

- «Развитие системы особо охраняемых природных территорий  Владимирской области на 2011 – 2013 годы»

- «Информатизация Владимирской области на 2010-2012 годы»

- «Пожарная безопасность Вязниковского  района на 2010-2015 годы»

- «Развитие дошкольного образования в Вязниковском районе на 2011 – 2015 годы»

- «Кадровое обеспечение и привлечение медицинских кадров в муниципальные учреждения здравоохранения Вязниковского района на 2011 – 2015 годы»

- «Обеспечение жильем молодых семей Вязниковского района на 2011-2015 годы»

- «Капитальный ремонт муниципального имущества сферы жилищно-коммунального хозяйства и повышение надежности обеспечения коммунальными услугами населения Вязниковского района на 2010-2012 годы»

- «Информатизация Вязниковского района на 2011-2013 годы»

- «Обеспечение территории Вязниковского района документами территориального планирования на 2011 -2015 годы»

- «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Вязниковском районе на  2011-2015 годы»

- «Чистая вода Вязниковского района  на 2011-2020 годы»

- «Развитие малоэтажного строительства на территории Вязниковского района на 2011-2015 годы»

- «Комплексная Программа развития  спортивно-рекреационного туризма в округе Вязники на период до 2015 года»

и др.

Использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области, фондовые материалы отдельных органов государственного управления Владимирской области, администрации муниципального образования  и прочих организаций.

Материалы Генерального плана могут быть использованы при разработке проектов планировки и застройки населенных пунктов поселения, комплексных программ социально-экономического развития, отраслевых схем развития систем инженерно-транспортного оборудования поселения (как составной части Вязниковского района), а также при выборе площадок под строительство производственных и социальных объектов местного, районного и областного значения.

## 1.3. Интересы Российской Федерации, Владимирской области, Вязниковского муниципального района при осуществлении территориального планирования муниципального образования Сарыевское сельское поселение

При осуществлении территориального планирования муниципального образования Сарыевское сельское поселение  учтено размещение объектов федерального, регионального и районного значения:

Объекты капитального строительства федерального значения и их территории.

По территории Сарыевского сельского поселения проходят участок железной дороги, участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга», магистральный газопровод высокого давления, нефтепродуктопровод, линии электроснабжения (ЛЭП 35, 220 КВт). Также к объектам федеральной собственности относятся земли запаса, водного фонда и лесного фонда.

Объекты капитального строительства регионального значения и их территории.

По территории Сарыевского сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения.

На территории Сарыевского сельского поселения имеются объекты культурного наследия (памятники истории, культуры, археологии) регионального значения:

- Покровская  церковь (Михаило-Архангельская), 1811 г.  и Дом Нуждиных, 1889 г.  в с. Сарыево;

- Церковь Дмитрия Солунского, 1798-1809 гг. в д. Шустово;

- Никольская церковь, 1812-1825 гг. в д. Озерки;

- Дом Нуждиных, 1889 г. в с. Сарыево.

На территории Сарыевского  сельского поселения находятся выявленные археологические объекты  культурного наследия:

- Стоянка "Высоковская", мезолит,  станция Сарыево, 6 км ЮЮВ, левый берег р. Тара

- Селище "Шустово-1", X-XIII вв., д. Шустово, территория деревни, близ церкви, левый берег р. Тара

- Селище "Шустово-2", X-XIII вв., д. Шустово, 0,12 км ВЮВ от церкви, левый берег р. Тара

- Селище "Шустово-3", XI-XIII вв., д. Шустово, 0,45 км ВЮВ от церкви, левый берег р. Тара

- Грунтовый могильник "Шустовский", VIII-X вв., д. Шустово, сев. окраина деревни, близ южной ограды кладбища

Объекты капитального строительства районного значения.

По территории Сарыевского сельского поселения проходят автомобильные дороги муниципального значения.

На территории Сарыевского сельского поселения размещается ряд объектов районного значения, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна, в том числе: детские сады, школы, ФАПы.

Учет интересов Российской Федерации, Владимирской области, Вязниковского  муниципального района, сопредельных муниципальных образований в составе Генерального плана Сарыевского сельского поселения, осуществляется следующими мероприятиями по территориальному планированию:

- Реализацией основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Реализацией основных решений документов территориального планирования Владимирской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Реализацией стратегии социально-экономического развития Вязниковского муниципального района, целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Учётом интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Сарыевского  сельского поселения.

# 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на последовательность их выполнения

Настоящий раздел содержит материалы решения задач территориального планирования Сарыевского сельского поселения, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации.

Мероприятия по территориальному планированию направлены на создание, развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, для реализации полномочий органа местного самоуправления Сарыевского сельского поселения.

Содержание разделов и карт Генерального плана сельского поселения в рамках полномочий органов местного самоуправления определяет круг проблем и проектных мероприятий, направленных на их решение.

Согласно ст. 14 и 14.1 от 06.10. 2003г. №131 - ФЗ к вопросам администрации сельского поселения, касающимся территориального планирования, относятся:

- административно-территориальное устройство Сарыевского сельского поселения;

- размещение на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

- обеспечение территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установка указателей с названиями улиц и номерами домов;

- обеспечение территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- обеспечение населения поселения объектами жилой и  социальной инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- обеспечение населения поселения услугами связи, общественного питании, торговли и бытового обслуживания:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- обеспечение населения поселения объектами библиотечного обслуживания, учреждениями культуры, объектами физкультуры и спорта:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта;

- сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;

- обеспечение обязательного проведения историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, в соответствии со ст.30, 31 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- обеспечение населения объектами массового отдыха жителей, благоустройство и озеленение территории поселения:

- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- утверждение правил благоустройства территории поселения, установление порядка участия собственников здания (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, организация благоустройства территории поселения, а также использования, охраны, защиты воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- обеспечение территории поселения местами сбора бытовых отходов:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- обеспечение территории поселения местами захоронения:

- организация ритуальных услуг, содержание мест захоронения;

- обеспечение территории поселения мерами пожарной безопасности:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе III «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

## 2.1. Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства Сарыевского  сельского поселения

Предложения по территориальному устройству Сарыевского сельского поселения выполнены на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий.

На территории с. Сарыево, д. Высоково, д. Селянкино находятся фактически используемые, застроенные земельные участки индивидуального жилья, либо пересекаемые границей населенного пункта, либо расположенные за ее границами. Генеральным планом предлагаются мероприятия по уточнению границ данных населенных пунктов, в части приведения в соответствие с ранее учтенными границами земельных участков, входящих в населенный пункт. В п. ст. Сарыево (район ул. Новая) сформировались участки жилой застройки, по  которым граница населенного пункта проходит таким образом, что часть территории расположена на землях населенного пункта, а часть - на землях лесного  фонда. Необходимо устранение данной технической ошибки путем установления границы населенного пункта по сложившейся конфигурации земельных участков.

Мероприятия по изменению территориального устройства

Сарыевского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение границ с. Сарыево |  |  |
|  | уточнение границ населенного пункта в части приведения в соответствие с ранее учтенными границами земельных участков, входящих в населенный пункт. | I очередь | Администрация сельского поселения |
| 2. | Изменение границ п. с. Сарыево |  |  |
|  | уточнение границ населенного пункта в части приведения в соответствие с ранее учтенными границами земельных участков, входящих в населенный пункт. | I очередь | Администрация сельского поселения |
| 3. | Изменение границ д. Селянкино |  |  |
|  | уточнение границ населенного пункта в части приведения в соответствие с ранее учтенными границами земельных участков, входящих в населенный пункт. | I очередь | Администрация сельского поселения |
| 4. | Изменение границ д. Высоково |  |  |
|  | уточнение границ населенного пункта в части приведения в соответствие с ранее учтенными границами земельных участков, входящих в населенный пункт. | I очередь | Администрация сельского поселения |
| 5. | Изменение границ д. Шустово |  |  |
|  | исключение из границ населенного пункта территории существующего кладбища | I очередь | Администрация сельского поселения |
| 6. | Установление и закрепление границ населенных пунктов в соответствии с отображением на Генеральном плане | I очередь | Администрация сельского поселения |
| 7. | Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ населенных пунктов | I очередь | Администрация сельского поселения |

## 2.2. Мероприятия по развитию планировочной организации и совершенствованию функционального зонирования территории поселения и населенных пунктов

Пространственная организация Сарыевского сельского поселения определяется положением поселения в структуре Вязниковского района Владимирской области и геополитическим положением самой области на территории центральной европейской части РФ.

В соответствии с основным проектным  вариантом  районирования Владимирской области, предложенным в материалах СТП Владимирской области, Вязниковский  район, в составе которого находится Сарыевское сельское поселение,   включается в Северо-восточный планировочный район области.

Несмотря на то, что по территории поселения проходит транспортный коридор восток – запад (железная дорога и автомобильная дорога общего пользования федерального значения  М-7 «Волга»), поселение не обладает высокой концентрацией объектов историко-культурного наследия, свойственной соседним муниципальным образованиям, и не является территорией размещения стратегически важных для района и области объектов промышленного производства, т. к. на территории поселения преобладают земли лесного фонда. Роль, отводимая данной территории в масштабе развития Владимирской области не является первостепенной.

Близость территории поселения к центру муниципального образования – городу Вязники и уникальные природные условия предполагают возрастание роли Сарыевского сельского поселения  в развитии Вязниковского района и, как следствие, обеспечат при проведении ряда проектных мероприятий ускоренное развитие территории самого поселения.

Комплексная оценка территории Сарыевского сельского поселения позволила выделить территории наиболее благоприятные для жилищного и промышленного строительства, развития сельского хозяйства, территории  концентрации объектов историко-культурного наследия, природно-защитные территорий, что легло в основу функционального зонирования.

Предложены зоны восьми видов функционального назначения территорий поселения:

1.	Зоны сосредоточения населения и производства, административно-деловой деятельности сельских поселений

2.	Производственные (вне селитебных территорий)

3.	Зоны влияния коммуникаций федерального и регионального значения (железные дороги, автомобильных дорог, трубопроводов, ЛЭП)

4.	Зоны рекреационной деятельности и ведения лесного хозяйства

5.	Зоны сельскохозяйственного использования (вне селитебных территорий)

6.	Зоны охраны природной и историко-культурной среды

7.	Зоны специального назначения (полигонов ТБО, скотомогильников и т.д.)

8.	Зоны земель запаса

Перспективные направления архитектурно-градостроительной деятельности:

- Сохранение общей масштабности существующих планировочных элементов сельских населенных пунктов

- Обеспечение транспортной и планировочной связности территорий поселения

- Усиление функции общественно-деловых зон в соответствии со сложившимся транспортным каркасом и системой зеленых насаждений общего пользования

- Переход от типового к авторскому адресному проектированию при реконструкции и формировании новой застройки

- Развитие зоны жилой и общественно-деловой застройки за счет освоения не используемых территорий населённых пунктов с учетом перспективной газификации населенных пунктов поселения

- Формирование земельных участков с целью привлечения инвесторов для размещения объектов производства V и VI классов опасности, что позволит обеспечить занятость населения сельского поселения

- Выполнение мероприятий по благоустройству и санитарно-защитному озеленению существующих производственных зон с целью ослабления негативного влияния предприятий на окружающую среду

- Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, вовлечение данных объектов в программы развития туризма на территории поселения

Развитие функциональных зон в границах населенных пунктов Сарыевского сельского поселения:

- Генеральным планом определены земельные участки, благоприятные для размещения перспективной жилой застройки в расчетный срок и за расчетным сроком в с. Сарыево, д. Селянкино, д. Лепешкино.

- В рамках мероприятий по развитию параметров общественно-деловых зон генеральным планом резервируется следующие земельные участки:

- Два участка в д. Мокрово (западная часть населенного пункта) для строительства объектов придорожного сервиса (кафе, мини-мотели);

- Участок в п. ст. Сарыево (юго-восточная часть населенного пункта), где на данный момент размещается футбольное поле, с целью организации спортивного ядра или спортивного комплекса поселенческого значения;

- Участок в д. Шустово (западная часть населенного пункта), где на данный момент размещается футбольное поле, с целью организации универсальной спортивной площадки;

- Участок в д. Симонцево с целью строительства кафе и мини-мотеля.

- Параметры развития производственных зон назначены в с. Сарыево, п. ст. Сарыево, д. Шустово.

- В рамках мероприятий по развитию зон рекреации генеральным планом предлагается:

- Организация и благоустройство пляжей в пойме р. Тара в д. Шустово;

- Восстановление детского оздоровительного лагеря в пойме р. Тара рядом с д. Шустово.

- Развитие зоны сельскохозяйственного использования на территории населённых пунктов сельского поселения не планируется.

- Зоны специального назначения определены по фактическому использованию для территорий кладбищ (территория кладбища в д. Шустово, предлагаемая к исключению из границ населенного пункта).

## 2.3. Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения методами территориального планирования и размещение на территории поселения объектов капитального строительства

### 2.3.1. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной  инфраструктуры сельского поселения

Согласно ст. 14 и 14.1 ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, -газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом;

- организация освещения улиц.

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |
| 1.1. | Водоснабжение площадок нового строительства осуществлять прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов | Первая очередь, расчетный срок |
| 1.2. | Сети водопровода принимаются из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб | Первая очередь, расчетный срок |
| 1.3. | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии | Первая очередь |
| 1.4. | Реконструкция существующих водоводов в точках подключения новых районов с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей | Первая очередь |
| 1.5. | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования | Первая очередь |
| 1.6. | Реконструкция существующих водонасосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности | Первая очередь |
| 1.7. | Предусмотреть и благоустроить территорию зон санитарной охраны на водозаборах | Первая очередь |
| 2. Водоотведение |
| 2.1. | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации в с. Сарыево | Первая очередь, расчетный срок |
| 2.2. | Проведение мероприятий по сокращению объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий | Первая очередь |
| 2.3. | Канализование проектируемых объектов | Первая очередь |
| 2.4. | Канализование существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм | Первая очередь |
| 2.5. | Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб | Первая очередь |
| 3. Газоснабжение |
| 3.1. | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления ст. Мстера – с. Сарыево - д. Шустово на первую очередь строительства (финансирование ООО «Межрегионгаз» в составе Программы газификации регионов Российской Федерации на 2010-2011 г. | Первая очередь |
| 3.2. | Строительство ШРП для проектируемых газовых котельных | Первая очередь |
| 3.3. | Строительство и реконструкция котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на новое, экономичное с КПД > 90%; | Первая очередь |
| 3.4. | Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района. | Первая очередь, расчетный срок |
| 4. Теплоснабжение |
| 4.1. | Применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива. | Первая очередь, расчетный срок |
| 4.2. | Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов. | Первая очередь |
| 4.3. | Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива. | Первая очередь, расчетный срок |
| 4.4. | Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией). | Первая очередь |
| 4.5. | Использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе | Первая очередь |
| 5. Электроснабжение |
| 5.1. | Замена аварийных опор линии электроснабжения Вл 0,4 кВт в п. ст. Сарыево по ул. Новой – 18 шт., по ул. Первомайской – 5 шт. | Первая очередь |
| 5.2. | Замена аварийных опор линии электроснабжения Вл 0,4 кВт в д. Охлопково – 15 шт. | Первая очередь |
| 5.3. | Замена аварийных опор линии электроснабжения Вл 0,4 кВт в д. Высоково – 20 шт. | Первая очередь |
| 5.4. | Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники | Расчетный срок |
| 5.5 | Развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов. | Расчетный срок |
| 6. Связь |
| Развитие сетей фиксированной связи |
| 6.1. | Постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов. | Расчетный срок |
| 6.2. | Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. | Первая очередь |
| Развития телекоммуникационных сетей |
| 6.3. | Расширение сети «Интернет». | Первая очередь |
| 6.4. | Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий. | Первая очередь, расчетный срок |
| 6.5. | Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. | Расчетный срок |
| Развитие сетей сотовой подвижной связи |
| 6.6. | Постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. | Расчетный срок |
| 6.7. | Повышение степени проникновения сотовой подвижности | Первая очередь, расчетный срок |
| 6.8. | Увеличение числа абонентов | Первая очередь, расчетный срок |
| Развитие систем телевидения, радиовещания и СКТ |
| 6.8. | Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. | Расчетный срок |
| 6.9. | Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD. | Расчетный срок |
| 6.10. | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. | Расчетный срок |
| Развитие почтовой связи |
| 6.11. | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи. | Расчетный срок |
| 6.12. | Улучшение скорости качества обслуживания. | Первая очередь |

### 2.3.2. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

Анализ комплекса вопросов, определяющих транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, позволил выделить основные направления деятельности в области обеспечения качества в дорожном хозяйстве. Они должны, с одной стороны, охватить аспекты функционирования дорожной отрасли, а с другой - учитывать деятельность всех участников работ, от органа исполнительной власти до подрядных организаций. Исходя из этого, к основным направлениям деятельности отнесены:

- проектирование автомобильных дорог; 
- качество производства дорожных работ; 
- оценка соответствия и мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния; 
- законодательное и правовое обеспечение; 
- нормативное обеспечение; 
- метрологическое обеспечение; 
- повышение безопасности дорожного движения; 
- кадровое обеспечение; 
- сервис и охрана окружающей среды; 
- информационно-управляющие системы; 
- финансовое обеспечение

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование объекта, автомобильной дороги/ идентификационные номера | Местоположение объекта, автомобильной дороги | Наименование мероприятия | Категория объек та, автомобиль ной дороги | Количество | Сроки реализа ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мостовое сооружение через р. Тара | Д. Осинки | реконструкция | - | 1 объект | I очередь (до 2015 г.) |
| 2 | ул. Колхозная /17 210 848 ОП МП-01 | Вязниковский район, деревня Шустово, ул. Колхозная, от д.№1 до д.№27 | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 0,450 км | I очередь (до 2015 г.) |
| 3 | ул. Молодежная/17 210 848 ОП МП-02 | Вязниковский район, деревня Шустово, ул. Молодёжная, от д.№18 до перекрёстка с ул. Советской | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 0,940 км | Расч. срок (2015-2030 гг.) |
| 4 | ул. Центральная/17 210 848 ОП МП-03 | Вязниковский район, деревня Шустово, ул. Центральная, от д.№1 до д.№35 | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 0,560 км | I очередь - Расч. Срок (2012-2030 гг.) |
| 5 | ул. Советская/17 210 848 ОП МП-04 | Вязниковский район, деревня Шустово, ул. Советская, от д.№19 до кладбища и ремонтно-механических мастерских | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (ремонт и капитальный ремонт дорожного полотна, озеленение, освещение) | V | 0,480 км | I очередь - Расч. Срок (2012-2030 гг.) |
| 6 | Дорога по д. Охлопково/17 210 848 ОП МП-05 | Вязниковский район, деревня Охлопково, от д.№19 до примыкания с а/д «Волга»-Сарыево-Шустово-Крутовка-Мстёра | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (ремонт и капитальный ремонт дорожного полотна, озеленение, освещение) | V | 0,520 км | I очередь - Расч. Срок (2012-2030 гг.) |
| 7 | ул. Школьная/17 210 848 ОП МП-06 | Вязниковский район, деревня Осинки, от д.№6 по ул. Школьной (по территории средней общеобразовательной школы), до примыкания к а/д «Волга»-Сарыево-Шустово-Крутовка-Мстёра | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 0,230 км | I очередь (до 2015 г.) |
| 8 | ул. Советская/17 210 848 ОП МП-07 | Вязниковский район, деревня Осинки, от д.№2 по ул. Советской через ул. Первомайскую до а/д «Волга»-Сарыево-Шустово-Крутовка-Мстёра | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 0,350 км | I очередь - Расч. Срок (2012-2030 гг.) |
| 9 | Проезд по д. Осинки № 1/17 210 848 ОП МП-08 | Вязниковский район, деревня Осинки, от д.№12 по ул. Октябрьской до д.№9 по ул. Советская и до а/д «Волга»-Сарыево-Шустово-Крутовка-Мстёра | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (ремонт и капитальный ремонт дорожного полотна, озеленение, освещение) | V | 0,710 км | I очередь - Расч. Срок (2012-2030 гг.) |
| 10 | Проезд по д. Осинки № 2/17 210 848 ОП МП-09 | Вязниковский район, деревня Осинки, от водонапорной башни по ул. Октябрьской до д.№11 на ул. Комсомольской, до а/д «Волга»-Сарыево-Шустово-Крутовка-Мстёра | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (ремонт и капитальный ремонт дорожного полотна, озеленение, освещение) | V | 0,520 км | I очередь - Расч. Срок (2012-2030 гг.) |
| 11 | ул. Октябрьская/17 210 848 ОП МП-09 | Вязниковский район, деревня Осинки, от д. № 29 по ул. Октябрьская до д. 27 по ул. Советская, до спуска к ОАО «Осинки» | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (ремонт и капитальный ремонт дорожного полотна, озеленение, освещение) | V | 0,360 км | I очередь - Расч. Срок (2012-2030 гг.) |
| 12 | ул. Кооперативная/ 17 210 848 ОП МП-11 | Вязниковский район, деревня Осинки, от а/д «Волга»-Сарыево-Шустово-Крутовка-Мстёра по ул. Кооперативной от д.№1 до д.№16 до моста через реку Тара | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 0,640 км | I очередь (до 2015 г.) |
| 13 | ул. Молодежная/17 210 848 ОП МП-12 | Вязниковский район, деревня Осинки, от перекрестка с ул. Кооперативной от д.№9 до д. № 23 по ул. Молодежной | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 1,1 км | I очередь (до 2015 г.) |
| 14 | Проезд по д. Осинки № 3/17 210 848 ОП МП-13 | Вязниковский район, деревня Осинки, от д.№9 на ул. Кооперативной по ул. Советская через парк до а/д «Волга»-Сарыево-Шустово-Крутовка-Мстёра | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 1,8 км | I очередь (до 2015 г.) |
| 15 | Дорога по д. Юрышки/17 210 848 ОП МП-14 | Вязниковский район, деревня Юрышки, от д. № 26 до примыкания с а/д «Волга»-Сарыево-Шустово-Крутовка-Мстёра | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (ремонт и капитальный ремонт дорожного полотна, озеленение, освещение) | V | 0,460 км | I очередь - Расч. Срок (2012-2030 гг.) |
| 16 | Дорога за д. Юрышки/17 210 848 ОП МП-15 | Вязниковский район, от деревни Юрышки, по сельскохозяйственным угодьям СПК «Искра» до поворота на д. Озерки | - | V | 6,0 км | - |
| 17 | ул.Железнодорожная- ул.Молодежная/ | Вязниковский район, пос. ст. Сарыево, от д. №3 по ул. Железнодорожная по пересечению с ул. Октябрьская, Советская, Первомайская до примыкания с дорогой по ул. Молодежной | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (ремонт и капитальный ремонт дорожного полотна, озеленение, освещение) | V | 0,450 км | I очередь - Расч. Срок (2012-2030 гг.) |
| 18 | ул. Первомайская/ 17 210 848 ОП МП-17 | Вязниковский район, пос.ст. Сарыево, ул. Первомайская от д. №1 до д. №32 | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 0,720 км | I очередь (до 2015 г.) |
| 19 | ул. Железнодорожная/17 210 848 ОП МП-18 | Вязниковский район, пос. ст. Сарыево, ул. Железнодорожная от д.№1 до д. № 40 | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 1,4 км | I очередь - Расч. Срок (2012-2030 гг.) |
| 20 | ул.Железнодорожная - ул.Молодежная № 2/17 210 848 ОП МП-19 | Вязниковский район, пос. ст. Сарыево, от д. №17 по ул. Железнодорожная до д. № 30 по ул. Молодежная, и по ул. Молодежная с выходом на а/д «Волга»-Сарыево-Шустово-Крутовка-Мстера | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 1,360 км | I очередь - Расч. Срок (2012-2030 гг.) |
| 21 | ул. Советская/17 210 848 ОП МП-20 | Вязниковский район, пос. ст. Сарыево, ул. Советская от д. №1 до д. № 37 | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 0,830 км | I очередь (до 2015 г.) |
| 22 | ул. Новая/17 210 848 ОП МП-21 | Вязниковский район, пос. ст. Сарыево, по ул. Новая от д.№16 до а/д «Волга»-Сарыево-Шустово-Крутовка-Мстера | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 0,560 км | Расч. Срок (2015-2030 гг.) |
| 23 | ул. Лесная/17 210 848 ОП МП-22 | Вязниковский район, пос. ст. Сарыево, по ул. Лесной от д.№12 до клуба и водонапорной башни с выходом на а/д «Волга»-Сарыево-Шустово-Крутовка-Мстера | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 0,780 км | I очередь (до 2015 г.) |
| 24 | ул. Почтовая/17 210 848 ОП МП-23 | Вязниковский район, пос. ст. Сарыево, от д. №1 до д. № 17 по ул. Почтовая пересекая ул. Шоссейную | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 1,480 км | Расч. Срок (2015-2030 гг.) |
| 25 | Дорога по д. Селянкино/17 210 848 ОП МП-24 | Вязниковский район, от примыкания с а/д Глебово-Крестниково-Сарыево-«Волга» до деревни Селянкино и по деревни Селянкино до д. №30 | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 1,3 км | I очередь (до 2015 г.) |
| 26 | ул. Специалистов/17 210 848 ОП МП-25 | Вязниковский район, село Сарыево, от д. № 1 по ул. Специалистов до д. № 10 с выходом на а/д «Волга»-Cарыево-Шустово-Крутовка-Мстера | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 0,6 км | I очередь (до 2015 г.) |
| 27 | ул. Первомайская/17 210 848 ОП МП-26 | Вязниковский район, село Сарыево, от д. № 1 до д. № 18 по ул. Первомайская | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 0,480 м | I очередь (до 2015 г.) |
| 28 | ул. Школьная/17 210 848 ОП МП-27 | Вязниковский район, село Сарыево, от д. №1 до д. № 27 по ул. Школьная | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 0,6 км | I очередь (до 2015 г.) |
| 29 | ул. Больничная/17 210 848 ОП МП-28 | Вязниковский район, село Сарыево, от д. № 6 до д. № 12 по ул. Больничная | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 0,680 км | I очередь (до 2015 г.) |
| 30 | ул. Дачная/17 210 848 ОП МП-29 | Вязниковский район, село Сарыево, от д. №2 по ул. Молодежной до д. № 4 по ул. Дачная | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 0,4 км | I очередь (до 2015 г.) |
| 31 | Дорога по д. Симонцево/17 210 848 ОП МП-30 | Вязниковский район, деревня Симонцево, от д. № 19 по Лесоучастку до детского сада и до примыкания к а/д «Волга»-Сарыево-Шустово-Крутовка-Мстёра | Устройство проезжей части с асфальтовым покрытием и благоустройством улиц (строительство, озеленение, освещение) | V | 0,950 км | I очередь (до 2015 г.) |
| 32 | Остановочные павильоны | Д. Симонцево; С. Сарыево; Д. Осинки; Д. Охлопково; Д. Шустово. | Устройство и ремонт остановочных павильонов (Реконструкция, ремонт) | - | 5 объектов | I очередь, расч. Срок (2012-2030 гг.) |
| 33 | Остановочные павильоны | Д. Осинки | Перенос остановочного павильона | - | 1 объект | I очередь (до 2015 г.) |

### 2.3.3. Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания и представляемых услуг и сервиса.

При организации сети предприятий обслуживания устанавливаются следующие принципы:

- организация центров обслуживания в наиболее оживленных местах;

- организация многопрофильных центров обслуживания;

- соблюдение радиусов доступности.

К полномочиям органов местного самоуправления относятся:

- создание условий для организации досуга, обеспечение жителей услугами организаций культуры;

- организация библиотечного обслуживания;

- развитие массовой физической культуры и спорта

Положения Схемы территориального планирования Владимирской области утверждают проведение дальнейшей реструктуризации общеобразовательных учреждений, развивая следующие формы школ разных ступеней общего образования в муниципальных образованиях: лицеи, гимназии, СОШ, ООШ, НШ, вечерние школы, классы и группы вечернего и дистанционного обучения, профильные классы; классы, совмещающие общее среднее образование с начальным профессиональным образованием; начальные школы – детские сады; экстернат; семейные и надомные формы обучения, а также проведение мероприятий по организации дополнительных мест в ДДОУ путем: перепрофилирования малокомплектных начальных школ в «начальная школа – детский сад»; преобразования учреждений «начальная школа – детский сад» в дошкольные образовательные учреждения (где в этом есть необходимость); возврата зданий бывших дошкольных учреждений под цели дошкольного образования; на базе свободных емкостей общеобразовательных школ создания новых места для реализации программ дошкольного образования.

Генеральным планом рекомендуется:

- проведение ремонтно-восстановительных работ объектов культуры, расположенных на территории поселения;

- пополнение книжного фонда библиотек поселения;

- оборудование и благоустройство спортивных площадок (футбольных полей) в населенных пунктах поселения

- содействие мероприятиям по реабилитации территорий лагерей летнего отдыха с обустройством спортивных зон и зон проведения культурно-массовых мероприятий.

Перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование учреждений | Един изм. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты образования |
| 1 | Детский сад (на данный момент не действует) | объект | 1 | д. Шустово | реконструкция | I очередь |
| Учреждения культуры |
| 2 | Дом культуры | объект | 1 | с. Сарыево | реконструкция | I очередь |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 3 | Универсальная спортивная площадка | объект | 1 | д. Шустово | новое строительство | I очередь - расчетный срок |
| 4 | Спортивный комплекс | объект | 1 | п. ст. Сарыево | новое строительство | расчетный срок – за расчетным сроком |
| 5 | Универсальная спортивная площадка | объект | 1 | С. Сарыево | новое строительство | I очередь - расчетный срок |
| Предприятия, оказывающие туристические услуги населению, предприятия общественного питания |
| 6 | Кафе | объект | 1 | д. Мокрово | новое строительство | I очередь - расчетный срок |
| 7 | Мини-мотель | объект | 1 | д. Мокрово | новое строительство | I очередь - расчетный срок |
| 8 | Строительство мини-мотеля, кафе | объект | 1 | д. Симонцево | новое строительство | I очередь - расчетный срок |

Места размещения объектов социальной инфраструктуры приведены на картах генерального плана МО Сарыевское (сельское поселение) и населенных пунктов.

### 2.3.4. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами массового отдыха жителей, благоустройство и озеленение

Согласно ст. 14 и 14.1 от 06.10. 2003г.  № 131- ФЗ к полномочиям администрации поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения.

Развитие рекреационных территорий предлагается на прибрежных участках реки Тара, где на сегодняшний день сформировались стихийные места для купания.

Планируется благоустройство родников и источников на территории поселения.

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование учреждений | Един изм. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Благоустройство двух стихийно сложившихся пляжей на р. Тара | га | 0,6 | у д. Шустово | Благоустройство | I очередь |
| 2 | Восстановление летнего детского лагеря | га | 0,3 | у д. Шустово | Реконструкция и благоустройство | I очередь - расч.срок |
| 3 | Организация сквера около здания Дома культуры | га | 1,3 | п. ст. Сарыево | -//- | I очередь |
| 4 | Организация сквера около здания школы | га | 1,3 | д. Осинки | -//- | I очередь |
| 5 | Организация сквера около проектируемого спортивного комплекса | га | 1,3 | п. ст. Сарыево | -//- | I очередь |
| 6 | Организация сквера в центральной части населенного пункта | га | 0,5 | с. Сарыево | Благоустрой ство | I очередь - расч.срок |
| 7 | Организация сквера около здания детского сада | га | 1,6 | д. Симонцево | -//- | I очередь |
| 8 | Строительство детской площадки в центральной части населенного пункта | га | 0,5 | с. Симонцево | -//- | I очередь |
| 9 | Устройство уличного и санитарно-защитного озеленения | га |  | все населенные пункты поселения | -//- | расч.срок |

Места размещения объектов приведены на картах генерального плана МО Сарыевское (сельское поселение) и населенных пунктов.

### 2.3.5. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., к вопросам местного значения поселения относится сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

На территории населенных пунктов Сарыевского сельского поселения расположены памятники погибшим воинам, не имеющие статуса объектов культурного наследия.

- Также на территории Сарыевского  сельского поселения находятся объекты  культурного наследия регионального значения: Покровская  церковь (Михаило-Архангельская), 1811 г.  и Дом Нуждиных, 1889 г.  в с. Сарыево;

- Церковь Дмитрия Солунского, 1798-1809 гг. в д. Шустово;

- Никольская церковь, 1812-1825 гг. в д. Озерки;

- Дом Нуждиных, 1889 г. в с. Сарыево.

На территории Сарыевского  сельского поселения находятся выявленные археологические объекты  культурного наследия:

- Стоянка "Высоковская", мезолит,  станция Сарыево, 6 км ЮЮВ, левый берег р. Тара

- Селище "Шустово-1", X-XIII вв., д. Шустово, территория деревни, близ церкви, левый берег р. Тара

- Селище "Шустово-2", X-XIII вв., д. Шустово, 0,12 км ВЮВ от церкви, левый берег р. Тара

- Селище "Шустово-3", XI-XIII вв., д. Шустово, 0,45 км ВЮВ от церкви, левый берег р. Тара

- Грунтовый могильник "Шустовский", VIII-X вв., д. Шустово, сев. окраина деревни, близ южной ограды кладбища

Для объектов культурного наследия регионального значения не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих освоению | Первая очередь - расчетный срок |
| 2 | Содействие мероприятиям по разработке и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначению режимов использования территорий в границах охранных зон | Первая очередь - расчетный срок |
| 3 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района | Первая очередь - расчетный срок |

### 2.3.6.  Предложения по обеспечению территории сельского  поселения объектами специального назначения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относятся вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

В сельских населенных пунктах для организации сбора и временного хранения ТБО необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Площадки должны быть оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по видам.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТБО в поселении необходима разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки  бытовых отходов на территории сельского  поселения. Разработка схемы обеспечивает организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных пунктов Владимирской области с соблюдением требований "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88). В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- организация  сбора отходов в жилых зонах на специальных площадках с контейнерами;

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

- заключение договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку.

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и использование вторичных ресурсов.

При проектировании микрорайонов  малоэтажной жилой застройки должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Исходя из нормы накопления бытовых отходов 225 кг на 1 человека в год  объем бытовых отходов составит 436950 кг (4369,5м3) в год.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относится содержание мест захоронения.

Существующая система организации и содержания мест захоронения сохраняется – продолжится эксплуатация двух действующих кладбищ.  Планируется резервирование дополнительного участка площадью 1 га для перспективного увеличения территории кладбища в д. Шустово, а также работы по благоустройству территорий кладбищ: уборка и очистка; устройство мест сбора мусора.

Перечень мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадки для сбора и временного хранения бытовых отходов. | ед. | 14 | В каждом населенном пункте (в с. Сарыево, п. ст. Сарыево – по 2 шт.) | Зарезервировать территорию, установка контейнеров большой емкости | I очередь |
| 2 | Перенос существующего места накопления и хранения ТБО | ед. | 1 | п. ст. Сарыево | Зарезервировать территорию, расположенную южнее существующей | I очередь |

Перечень мероприятий по организации мест захоронения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | шт. | 1 | д. Шустово | Увеличение территории с 2 га до 2,8 га | I очередь |
| 2 | Кладбище | шт. | 1 | С. Сарыево | Увеличение территории с 2,5 га до 3,1 га | I очередь |

Места размещения объектов приведены на картах генерального плана МО Сарыевское (сельское поселение) и населенных пунктов.

### 2.3.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны сельского поселения является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера оказывает негативное влияние на обстановку на территории поселения. Поскольку ЧС  возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по защите от них населения и территорий.

По количеству пострадавших и максимальному ущербу имуществу 1-е место занимают дорожно-транспортные происшествия, 2-е место – пожары, 3-е место - происшествия связанные с погодными условиями.

1.Чрезвычайные ситуации природного характера.

- Метеорологические явления

- Гидрогеологические явления и процессы

- Геологические процессы и явления

- Природные пожары

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера - чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте;

- на объектах системы газораспределения;

- на пожаро-взрывоопасных объектах.

- на коммунальных системах жизнеобеспечения

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов, достигается:

- своевременным оповещением населения об угрозе радиоактивного, химического, бактериологического заражения и катастрофического затопления, предупреждением населения о принятии необходимых мер защиты;

- созданием фонда защитных сооружений ГО - предоставлением населению убежищ и противорадиационных укрытий для обеспечения защиты;

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- обучением населения способам защиты от оружия массового поражения и других средств нападения;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно- профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- санитарной обработкой людей и обеззараживанием одежды, средств индивидуальной защиты, техники, транспорта, территории и сооружений;

- комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

Решение вопросов по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне и защите населения сельского поселения возлагается на Главу поселения.

Мероприятия по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов.

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. Проведение аварийно – спасательных работ |
| 1.1 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения. |
| 1.2 | Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения. |
| 2. Противопожарные мероприятия на территории поселения |
| 2.1 | Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности. |
| 2.2 | Разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности. |
| 2.3 | Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением. |
| 2.4 | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. |
| 2.5 | Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре. |
| 2.6 | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. |
| 2.7 | Противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов. |
| 2.8 | Мониторинг пожарной опасности в лесах. |
| 2.9 | Разработка планов тушения лесных пожаров. |
|  | 3. Лечебно-эвакуационное обеспечение |
| 3.1 | Создание необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества. |
| 3.2 | Заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение); |
| 3.3 | Обеспечение готовности транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием. |
| 3.4 | Координация действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами. |
| 3.5 | Определение пунктов сбора, лечебных учреждений и готовностью их к принятию пораженных. |
| 3.6 | Обеспечение взаимодействия между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС. |

### 2.3.8. Мероприятия по охране окружающей среды

| № пп | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| Атмосферный воздух |
| 1 | Произведение расчетов проектов СЗЗ предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным требованиям. |
| 2 | Организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности. |
| 3 | Осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров. |
| Поверхностные воды |
| 4 | Строительство современных очистных сооружений; строительство централизованной системы водоотведения |
| 5 | Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенном пункте, в первую очередь на предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции |
| 5 | Соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов |
| 7 | Расчистка русел рек на территории поселения |
| Подземные воды |
| 8 | Ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах |
| 9 | Проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды; |
| 10 | Изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния; |
| 11 | Обеспечение сельского поселения централизованной системой водопровода; |
| 12 | Обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки. |
| Почвы |
| 13 | Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос; |
| 14 | Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений; |
| 15 | Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений |
| Обращение с отходами |
| 16 | Строительство мусороперегрузочных станций |
| 17 | Утилизация транспортных отходов |
| 18 | Утилизация производственных отходов |
| 19 | Разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения |
| 20 | Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения; |
| 21 | Организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры |
| 22 | Заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта |
| Растительность и животный мир |
| 23 | Максимальное сохранение участков защитных лесных насаждений |
| 24 | Создание оптимальных условий для поддержания видового разнообразия животного мира |
| Территории природно-экологического каркаса |
| 25 | Сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности |

Мероприятия по охране окружающей среды должны проводиться на протяжении всех проектных этапов генерального плана.

# 3. Заключение

Разработка Генерального плана Сарыевского сельского поселения как основного градостроительного документа муниципального образования предполагает и соответствующие механизмы его реализации.

Реализация Генерального плана предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правовое регулирование, прямые и косвенные методы бюджетной поддержки, механизмы организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т.ч. реализацию генерального плана включает механизмы как регионального так и муниципального уровней.

Также в проект Генерального плана Сарыевского сельского поселения, по мере необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, проектов зон охраны объектов культурного наследия, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития и пр.

Порядок внесения изменений в Генеральный план Сарыевского сельского поселения установлен  Градостроительным кодексом РФ и законом о регулировании градостроительной деятельности на территории  Владимирской области от 13.07. 2004г. №65-ОЗ (в ред. от 09. 07.2010 г. №58-ОЗ).

# 4. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Существующее положение. | Проектное решение (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория земель сельского поселения в установленных границах, | га | 18470 | 18470 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Земли населенных пунктов– всего, | га | 818,103 | 823,0028 |
| 2 | Функциональные зоны в границах населенных пунктов |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Земельные участки в составе жилых зон | га | 372,403 | 486,603 |
| 2.2 | Земельные участки в составе общественно-деловых зон | га | 6,8 | 8,3 |
| 2.3 | Земельные участки в составе производственных зон | га | 68,4 | 76,1 |
| 2.4 | Земельные участки в составе зон рекреационного и санитарно-защитного озеленения | га | 49,9 (зеленые насаждения всех типов) | 67,69 |
| 2.5 | Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования | га | 212,6 | 65,3 |
| 2.6 | Земельные участки в составе зон специального назначения | га | 2 | - |
| 3 | Возрастная структура населения: | чел./% | 1905/100 | 1800/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | моложе трудоспособного возраста | -//- | 355/19% | 324/18% |
| 3.2 | в трудоспособном возрасте | -//- | 933/49% | 864/48% |
| 3.3 | старше трудоспособного возраста | -//- | 620/32% | 612/34% |
| 4 | Жилищный фонд – всего, | т. м2 общ. пл. | 29,9 | 32,4 |
| 4.1 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 15,6 | 18 |
| 4.2 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 4.2.1 | водопроводом | % | 29,0 | 85 |
| 4.2.2 | канализацией | % | 2,7 | 75 |
| 4.2.3 | отоплением |  | - | - |
| 4.2.4 | газом | % | - | 85 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения – всего, | Ед. | 3 | 4 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы – всего, | Ед. | 3 | 3 |
| 5.3 | Учреждения здравоохранения – всего, | Ед. | 4 | 4 |
| 5.4 | Предприятия торговли – всего, | Ед. | 12 | диктуется предложениями рынка |
| 5.5 | Учреждения культуры – всего, | Ед. | 6 | 6 |
|  |  |  |  | (с учетом строительства двух новых объектов на месте футбольных полей) |
| 5.6 | Физкультурно-спортивные сооружения спортивный зал – всего, | Ед. | 6 |  |
| 5.7 | Предприятия общественного питания | Ед. | - | 1 |
| 5.8 | Предприятия, оказывающие туристические услуги населению | Ед. | - | 1 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Увеличение протяженности улиц и дорог с асфальтовым покрытием | км | - | 20 |
| 7 | Инженерная инфраструктура |
| 7.1 | Водопотребление – всего, | л/сут. на чел. | - | 190 |
|  | Среднесуточное водопотребление – всего | м3/сут. | - | 409,87 |
| 7.2 | Водоотведение. | л/сут. на чел. | - | 190 |
|  | годовое потребление | т.м³/год | - | 185,82 |
| 7.3 | Электроснабжение. |  |  |  |
|  | потребляемая нагрузка - всего | тыс. кВт. час | - | 72,7 |
| 7.4 | Теплоснабжение. |  |  |  |
|  | расход тепла | МВт. | - | 24 404 |
| 7.5 | Газоснабжение. |  |  |  |
|  | годовой расход газа | м3/год. | - | 396000 |